# Подшипник заднего колеса (64.15.14)

### Специальный инструмент

205-725
Remover/Installer, Wheel Hub


205-802/5
Remover, Wheel Hub/Bearing


205-726
Remover/Installer, Wheel Hub Bearing


205-728
Remover/Installer, Wheel Hub


204-528/2
Remover/Installer, Bushing

## Снятие

|  | 1 . | ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Установите под автомобиль надежные опоры. Поднимите автомобиль. |
| --- | --- | --- |

|  | 2 . | Снимите колесо. Для получения дополнительной информации обратитесь к Колесо и шина |
| --- | --- | --- |

|  | 3 . | Снимите поворотный кулак. Для получения дополнительной информации обратитесь к Кулак колеса (64.35.10) |
| --- | --- | --- |

|  | 4 . |  |
| --- | --- | --- |

|  | 5 . |  |
| --- | --- | --- |

|  | 6 . |  |
| --- | --- | --- |

|  | 7 . |  |
| --- | --- | --- |

|  | 8 . | ПРИМЕЧАНИЕ: Во время этой операции неизбежно повреждение подшипника. Установите поворотный кулак в сборе в тиски, чтобы он опирался на специальный инструмент. Специальный инструмент : Remover, Wheel Hub/Bearing Выпрессуйте фланец привода из поворотного кулака с помощью специального инструмента. Специальный инструмент : Remover/Installer, Wheel Hub |
| --- | --- | --- |

|  | 9 . | ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренняя дорожка подшипника останется на фланце привода. |
| --- | --- | --- |

|  | 10 . | Сожмите половинки подходящего сепаратора подшипников вокруг внутренней дорожки подшипника и установите фланец привода в тиски. С помощью специального инструмента выпрессуйте фланец привода из внутренней дорожки подшипника. Специальный инструмент : Remover/Installer, Wheel Hub |
| --- | --- | --- |

|  | 11 . | Снимите стопорное кольцо с поворотного кулака в сборе. |
| --- | --- | --- |

|  | 12 . | Установите поворотный кулак в сборе в тиски, чтобы он опирался на специальный инструмент. Специальный инструмент : Remover/Installer, Wheel Hub Используя специальный инструмент, выпрессуйте подшипник колеса из поворотного кулака. Специальный инструмент : Remover/Installer, Wheel Hub Bearing |
| --- | --- | --- |

## Установка

|  | 1 . | ВНИМАНИЕ: Одна сторона подшипника намагничена. Намагниченную сторону можно распознать по черной матовой отделке. Магнитная сторона должна быть обращена к внутренней стороне автомобиля. Перед установкой подшипника убедитесь, что магнитная сторона не загрязнена. При обращении с подшипником соблюдайте особую осторожность. Установите поворотный кулак в сборе в тиски, чтобы он опирался на специальный инструмент. Специальный инструмент : Remover/Installer, Bushing Используя специальный инструмент, запрессуйте новый подшипник колеса в поворотный кулак. Специальный инструмент : Remover/Installer, Wheel Hub Bearing |
| --- | --- | --- |

|  | 2 . | Установите стопорное кольцо на поворотный кулак в сборе. |
| --- | --- | --- |

|  | 3 . | Установите поворотный кулак в сборе в тиски, чтобы он опирался на специальный инструмент. Специальный инструмент : Remover/Installer, Wheel Hub Bearing Запрессуйте фланец привода в поворотный кулак с помощью специального инструмента. Специальный инструмент : Remover/Installer, Wheel Hub |
| --- | --- | --- |

|  | 4 . | ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте сжатый воздух для очистки элементов тормозов. Пыль от фрикционных материалов приносит вред при попадании в легкие. Очистите опорный щит и нанесите смазку на поверхности, соприкасающиеся с тормозными колодками. |
| --- | --- | --- |

|  | 5 . | Очистите регулятор и установите минимальную длину регулятора. |
| --- | --- | --- |

|  | 6 . | Установите вторичную тормозную колодку. Установите пружинный фиксатор и шпильку. |
| --- | --- | --- |

|  | 7 . | ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь, что возвратная пружина и регулировочная пружина правильно установлены на первичную колодку. ВНИМАНИЕ: Не следует слишком сильно растягивать пружину тормозной колодки. Установите регулировочную пластину и пружину. Установите первичную тормозную колодку. Установите стяжную пружину. Установите пружинный фиксатор и шпильку. |
| --- | --- | --- |

|  | 8 . | ВНИМАНИЕ: Не следует слишком сильно растягивать пружину тормозной колодки. Установите регулятор тормозных колодок. |
| --- | --- | --- |

|  | 9 . | Установите поворотный кулак. Для получения дополнительной информации обратитесь к Кулак колеса (64.35.10) |
| --- | --- | --- |

|  | 10 . | Отрегулируйте стояночный тормоз. Для получения дополнительной информации обратитесь к Регулировка троса стояночного тормоза (70.35.10) |
| --- | --- | --- |

|  | 11 . | Установите колесо и шину. Для получения дополнительной информации обратитесь к Колесо и шина |
| --- | --- | --- |